本条码设定手册可以让用户根据不同的需求进行设定。

此条码扫描器可以采用多种接口模式，包括键盘口、RS-232串口、USB接口。用户需根据所选用的数据线类型，进行相对应的接口和参数设定。

http://www.zebex.com.cn

服务热线：021-64955599

传    真：021-64959598

| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始设定”,最后扫描“结束设定” |
| --- | --- |

接口模式

| 根据数据线类型，进行对应的接口设定 |
| --- |
| *设定为键盘口 |
| 设定为RS-232C串口 |
| 设定为USB接口 |
| 复位 | 恢复到出厂设定 |
| 退出设定 | 不保存本次设定，直接退出（在读“结束设定”条码之前） |
| 版本信息 | 查看软件版本信息 |
| 扫描模式 |
| *手持摸式 | 脉冲模式 |
| 标有*的为系统默认设置 | 结束设定 |
| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始设定”,最后扫描“结束设定” |
| USB模式下的数据处理 |
| *数据后加回车 |
| 数据后不加信息 | 数据后加TAB |
| 键盘模式下的数据处理 |
| *数据后加回车 |
| 数据后不加信息 | 数据后加TAB |
| 大写键开启与关闭 |
| 开启 | 关闭 |
| 功能键开启与关闭 |
| 开启 | *关闭 |
| 标有*的为系统默认设定 | 结束设定 |
| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |
| 条码标识符 |
| *条码标识符关 | 条码标识符开 |
| 条码标识符设定为开放后，会在显示条码数据前自动加载一个标识符号。根据标识符号，对照右表即可判断条码的码制。 |  | Code 39 | M |
|  |  | ITF 2 of 5 | I |
|  |  | Chinese post code | H |
|  |  | UPC-A | A |
|  |  | UPC-E | E |
|  |  | EAN-13 | F |
|  |  | EAN-8 | FF |
|  |  | Codabar | N |
|  |  | Code 128 | K |
|  |  | Code 93 | L |
|  |  | MSI/Plessy | P |
| RS-232C串口模式设置 数据处理 *数据后加回车靠左 |
| 数据后不加信息 | 数据后加TAB |
| 握手协议 |
| RTS/CTS | ACK/NAK |
| 标有*的为系统默认设定 | 结束设定 |
| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |
| 条码开放设置 |
| 开放Chinese postcode | *关闭Chinese postcode |
| 开放交叉25码 | *关闭交叉25码 |
| *开放Code128 | 关闭Code 128 |
| 开放Codabar | *关闭Codabar |
| 开放Code 93 | *关闭Code 93 |
| 开放EAN128 | *关闭EAN128 |
| 开放MSI | *关闭MSI |
| 标有*的为系统默认设定 | 结束设定 |
| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |
| 条码参数设置 |
| Codabar开始/停止位 |
| 无 | *A, B, C, D |
| Code 39 开始/停止位 |
| 开放 | *关闭 |
| Code 39 检查位 |
| 传输 | 不传输 |
| EAN13转化为ISBN |
| 开放 | *关闭 |
| EAN13码首位“0”是否传输 |
| 传输 | *不传输 |
| 数据重复校验 |
| 开放 | *关闭 |
| 标有*的为系统默认设定 | 结束设定 |

# Text boxes

CCD条码扫描器

用户设定手册